## Slide 1: Konsep Jaringan: Evolusi Standar & Teknologi WiFi
Muhammad Amir Abdurrozaq
2 STr IT A
3122600023

## Slide 2: Pendahuluan
Teknologi Wi-Fi telah menjadi tulang punggung dalam dunia teknologi modern, memberikan konektivitas nirkabel yang vital bagi berbagai perangkat elektronik. Wi-Fi memiliki sejarah evolusi yang mencakup berbagai standar, seperti Wi-Fi a/b/g/n/ac, yang terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan kinerja secara keseluruhan. Masing-masing standar ini memiliki karakteristik unik yang memengaruhi penggunaan mereka dalam lingkungan yang berbeda.

## Slide 3: IEEE 802.11A (1999)
Bekerja pada bandwidth 5,8 GHz
Kecepatan maksimal hingga 54 Mbps
Pengembangan lanjutan dari IEEE 802.11
Menggunakan metode OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing
Resisten terhadap interferensi gelombang lain
Peningkatan throughput

## Slide 4: IEEE 802.11B
Bekerja pada bandwidth 2,45 GHz
Kecepatan maksimal hingga 5,9 Mbps pada protokol TCP
Kecepatan maksimal hingga 7,1 Mbps pada protokol UDP
Pengembangan lanjutan dari IEEE 802.11
Dikenal juga sebagai IEEE 802.11 HR
Menggunakan metode transmisi DSSS

## Slide 5: IEEE 802.11G (2003)
Bisa bekerja pada bandwidth 2,45
Kecepatan maksimal hingga 54 Mbps
Menggunakan modulasi sinyal OFDM

## Slide 6: IEEE 802.11N (2009)
Bisa bekerja pada bandwidth 2,45 GHz atau 5 GHz
Kecepatan maksimal hingga 600 Mbps
Dukungan MIMO (Multiple Input Multiple Output)
Penggunaan antena ganda untuk penambahan rate data

## Slide 7: IEEE 802.11AC (2013)
Bekerja pada bandwidth 5 GHz
Kecepatan maksimal hingga 1300 Mbps
Penambahan MIMO
Menggunakan modulasi 256-QAM
Modifikasi MAC

## Slide 8: IEEE 802.11AX (2021)
Bisa bekerja pada bandwidth 2,45 GHz atau 5 GHz
Kecepatan maksimal hingga 10 Gbps
Juga dikenal sebagai High-Efficiency WiFi
Berfokus pada improvement client di lingkungan yang padat
Peningkatan througput-per-area
Penggunaan modulasi OFDMA yang setara dengen teknologi seluler